Семинар 3. (Уравнения состояния бинарных систем)

Внимание всем! Результаты ваших расчетов нужно проверить в программе PE (Phase Equilibria), которую можно бесплатно загрузить.

3.1 Для системы GeCl4-AsCl3 по данным T-XY зависимости (см. табл.), выберите уравнение состояние, оптимизировав его параметры. Дополнительные экспериментальные данные можно взять из [2h].

Табл. T-XY, P=0.96 атм.

| T,K | Y(GeCl4) | T,K | Y(GeCl4) | T, K | X(GeCl4) | T, K | X(GeCl4) | T, K | X(GeCl4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 357.9 | 0.94 | 373.8 | 0.70 | 402.05 | 0.01 | 374.33 | 0.24 | 357.35 | 0.91 |
| 359.5 | 0.92 | 377.6 | 0.63 | 395.57 | 0.03 | 370.76 | 0.32 | 356.78 | 0.96 |
| 363.3 | 0.85 | 381.8 | 0.56 | 392.68 | 0.04 | 368.11 | 0.38 | 356.04 | 0.99 |
| 367.2 | 0.80 | 385.0 | 0.50 | 385.47 | 0.09 | 364.02 | 0.53 |  |  |
| 367.7 | 0.79 | 392.7 | 0.31 | 381.56 | 0.13 | 359.20 | 0.78 |  |  |
| 369.9 | 0.75 | 396.5 | 0.21 | 378.47 | 0.18 | 358.03 | 0.85 |  |  |

3.5 По экспериментальным данным P-XY зависимости (см. табл.) для системы изопропиловый спирт (C3H8O) - 2,2,4-триметилпентан (C8H18) выберите модель уравнения состояния, оптимизировав её параметры, рассчитайте коэффициенты активности компонентов в жидкой фазе при T=298.15, 358.15 K.

Табл. T-XY зависимость, P=1 атм

| T, C | X(C3H8O) | Y(C3H8O) |  | T, C | X(C3H8O) | Y(C3H8O) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99.2 | 1 | 1 |  | 77.8 | 0.483 | 0.398 |
| 93.5 | 0.971 | 0.823 |  | 77.6 | 0.387 | 0.37 |
| 89.4 | 0.942 | 0.707 |  | 77.3 | 0.3235 | 0.3455 |
| 83.6 | 0.879 | 0.565 |  | 78.1 | 0.2 | 0.28 |
| 80.2 | 0.77 | 0.474 |  | 78.4 | 0.122 | 0.22 |
| 79.1 | 0.669 | 0.445 |  | 80.2 | 0.0425 | 0.105 |
| 78.6 | 0.6095 | 0.427 |  | 82.2 | 0 | 0 |

3.6 Для системы 1-бутанол–вода по данным P-XY, T-XY зависимостям выберите модель уравнения состояния, оптимизировав её параметры, рассчитайте фугитивности 1-бутанола и воды при P=3 атм, T=350 K.

Табл. P-XY зависимость, T=298.15 K

| P, mmHg | X(H2O) | Y(H2O) |
| --- | --- | --- |
| 6.96 | 0 | 0 |
| 19.18 | 0.15 | 0.6882 |
| 25.57 | 0.3 | 0.79 |
| 27.87 | 0.5124 | 0.8253 |
| 27.87 | 0.9812 | 0.8253 |
| 26.37 | 0.99 | 0.8874 |

Табл. T-XY зависимость, P=1 атм.

| T,°C | X(H2O) | Y(H2O) | T, °C | X(H2O) | Y(H2O) | T,°C | X(H2O) | Y(H2O) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111.5 | 0.039 | 0.267 | 92.9 | 0.552 | 0.75 | 93.4 | 0.986 | 0.784 |
| 110.6 | 0.047 | 0.299 | 92.9 | 0.564 | 0.752 | 93.7 | 0.988 | 0.808 |
| 109.6 | 0.055 | 0.323 | 92.9 | 0.571 | 0.748 | 95.4 | 0.992 | 0.843 |
| 108.8 | 0.07 | 0.352 | 92.8 | 0.577 | 0.75 | 96.8 | 0.994 | 0.884 |
| 97.9 | 0.257 | 0.629 | 92.7 | 0.975 | 0.752 | 98.3 | 0.997 | 0.929 |
| 96.3 | 0.305 | 0.662 | 93 | 0.98 | 0.756 | 98.4 | 0.998 | 0.951 |
| 93.5 | 0.496 | 0.736 | 92.8 | 0.982 | 0.758 |  |  |  |
| 93.4 | 0.506 | 0.74 | 93.4 | 0.985 | 0.775 |  |  |  |

3.8 Для системы CO2-C6H6 по данным P-X-Y зависимости (см. табл.) выберите уравнение состояние, оптимизировав его параметры, рассчитайте H(T) зависимость в интервале T=300-450, P=50 атм (x(CO2)=0.3, 0.56)

Табл. P-XY зависимость, T=303.15 K.

| X(CO2) | P,бар | X(CO2) | P,бар |  | Y(CO2) | P,бар | Y(CO2) | P,бар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.127929 | 10.18921 | 0.545228 | 41.38034 |  | 0.960655 | 0.942081 | 0.988616 | 0.969501 |
| 0.254831 | 20.57592 | 0.590418 | 43.05727 |  | 0.981318 | 0.962344 | 0.990817 | 0.97166 |
| 0.303892 | 24.34187 | 0.624172 | 44.7245 |  | 0.984551 | 0.965515 | 0.996302 | 0.977039 |
| 0.339532 | 27.20257 | 0.653503 | 45.94112 |  | 0.98582 | 0.966759 |  |  |
| 0.404202 | 32.17346 | 0.806516 | 53.5193 |  | 0.985956 | 0.966893 |  |  |
| 0.480408 | 36.85623 | 0.848967 | 56.53475 |  | 0.988136 | 0.96903 |  |  |
| 0.534093 | 40.47705 | 0.887045 | 58.95052 |  | 0.988351 | 0.969241 |  |  |

Табл. P-XY зависимость, T=333.15 K

| X(CO2) | P,бар | X(CO2) | P,бар |  | Y(CO2) | P,бар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.076914 | 9.61 | 0.581816 | 72.19 |  | 0.931544 | 9.76 |
| 0.168295 | 21.11 | 0.666435 | 78.92 |  | 0.951911 | 20.64 |
| 0.232247 | 29.77 | 0.799121 | 87.75 |  | 0.96773 | 30.02 |
| 0.307639 | 39.18 | 0.874644 | 91.50 |  | 0.975444 | 92.13 |
| 0.376173 | 47.84 |  |  |  | 0.980336 | 78.88 |
| 0.433273 | 55.61 |  |  |  | 0.98107 | 47.45 |
| 0.49725 | 63.22269 |  |  |  | 0.987579 | 63.10 |

3.9 Для системы NH3-H2O, используя уравнение состояния, постройте температурную зависимость Tc-Pc и рассчитайте состав системы.

Табл. P-XY зависимость, T=411.8 K

| P, Mpa | x(NH3) | y(NH3) | P, Mpa | x(NH3) | y(NH3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.348 | 0 | 0 | 3.268 | 0.4158 | 0.9182 |
| 0.43 | 0.0231 | 0.1485 | 4.055 | 0.4463 | 0.9147 |
| 0.544 | 0.0495 | 0.2814 | 3.447 | 0.447 | 0.8951 |
| 0.552 | 0.0512 | 0.2944 | 4.575 | 0.5074 | 0.9317 |
| 0.83 | 0.1128 | 0.5131 | 5.091 | 0.5581 | 0.9299 |
| 1.179 | 0.15 | 0.6117 | 6.049 | 0.5798 | 0.9349 |
| 1.496 | 0.2252 | 0.7427 | 6.614 | 0.6672 | 0.947 |
| 1.902 | 0.2406 | 0.8167 | 7.632 | 0.732 | 0.9547 |
| 2.512 | 0.3487 | 0.8496 | 8.69 | 0.8077 | 0.9601 |
| 2.996 | 0.354 | 0.8991 | 9.778 | 0.8808 | 0.969 |

Табл. P-XY зависимость, T=451.7 K

| P, Mpa | x(NH3) | y(NH3) | P, Mpa | x(NH3) | y(NH3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.966 | 0 | 0 | 8.851 | 0.548 | 0.9013 |
| 1.106 | 0.0174 | 0.1302 | 10.045 | 0.5857 | 0.8995 |
| 1.194 | 0.0352 | 0.2518 | 11.677 | 0.6817 | 0.9023 |
| 1.416 | 0.0571 | 0.3695 | 13.057 | 0.7335 | 0.8927 |
| 1.709 | 0.0859 | 0.4659 | 13.939 | 0.7764 | 0.8879 |
| 2.364 | 0.172 | 0.6829 | 14.723 | 0.8167 | 0.8863 |
| 3.353 | 0.2391 | 0.7524 | 15.164 | 0.8602 | 0.8695 |
| 5.172 | 0.3354 | 0.8326 | 15.114 | 0.8717 | 0.8854 |
| 7.072 | 0.4668 | 0.8834 |  |  |  |

Табл. P-XY зависимость, T=609.5 K

| P, Mpa | x(NH3) | y(NH3) | P, Mpa | x(NH3) | y(NH3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.948 | 0.0234 | 0.0403 | 17.229 | 0.0775 | 0.1375 |
| 15.06 | 0.0261 | 0.0452 | 18.003 | 0.093 | 0.1537 |
| 15.566 | 0.044 | 0.0759 | 20.321 | 0.137 | 0.2034 |
| 15.808 | 0.0498 | 0.0841 | 20.653 | 0.1546 | 0.2225 |
| 16.144 | 0.0531 | 0.0939 | 21.887 | 0.1751 | 0.2485 |
| 16.626 | 0.0599 | 0.1156 | 22.468 | 0.2282 | 0.2551 |
| 16.827 | 0.0703 | 0.1229 |  |  |  |

3.10 Для системы SiCl4-CCl4, выбрав и рассчитав параметры уравнения состояния, постройте P-XY при T=373.15 K, рассчитайте H(T) зависимость T=330-450, P=5 атм (x(SiCl4)=0.3, 0.56) Табл. P-XY зависимость, T=25 ºC

| P, mmHg | X(SiCl4) | Y(SiCl4) |
| --- | --- | --- |
| 153 | 26.6 | 43.6 |
| 157 | 28.7 | 46.3 |
| 179.1 | 47.2 | 64.8 |
| 184.2 | 50.2 | 66.9 |
| 198.5 | 63.2 | 77.3 |

Табл. T-XY зависимость, P=1 атм

| T, °C | x(SiCl4) | y(SiCl4) | T, °C | x(SiCl4) | y(SiCl4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76.5 | 0 | 0 | 64.2 | 54 | 66.5 |
| 74.4 | 6.6 | 11.5 | 63.1 | 60.6 | 72.1 |
| 72.8 | 12.2 | 20.2 | 61.6 | 67 | 78 |
| 71.2 | 19.3 | 30 | 60 | 78.3 | 85.3 |
| 68.7 | 27.6 | 41 | 58.1 | 92.5 | 95.3 |
| 67.2 | 36.7 | 50.5 | 57.2 | 100 | 100 |