2-1[м] Предложите  уравнение состояния,  описывающее наилучшим образом экспериментальны данные (см. табл.), для системы H2O-N2H4. Рассчитайте  фазовый состав системы содержащей 3 моля воды и 1 моля гидразина, при давлении 1,5 атм и T=400 K. Экспериментальные данные:

| T,C | p, мм Hg | x | y |
| --- | --- | --- | --- |
| 66,8 | 124,8 | 1,05 | 0,35 |
| 69,1 |  | 15,28 | 6,9 |
| 71,7 |  | 32,23 | 25,03 |
| 73,9 |  | 45,22 | 42,67 |
| 74,2 |  | 50,13 | 51,74 |
| 74 |  | 51,42 | 54,98 |
| 69,7 |  | 67,07 | 84,43 |
| 63,8 |  | 70,01 | 96,6 |
| 58,9 |  | 90,4 | 99,21 |
| 56,17 |  | 100 | 100 |
| 86,5 | 281,8 | 1,24 | 0,54 |
| 89,6 |  | 18,17 | 10,69 |
| 91,9 |  | 31,85 | 22,74 |
| 93,2 |  | 44,42 | 42,67 |
| 93,3 |  | 50,34 | 54,05 |
| 93 |  | 54,05 | 60,54 |
| 88,4 |  | 68,6 | 86,79 |
| 83,8 |  | 77,78 | 94,06 |
| 77,6 |  | 0,01 | 9,21 |
| 74,38 |  | 100 | 100 |
| 96,8 | 411,2 | 1,94 | 1,4 |
| 99,4 |  | 16,2 | 9,7 |
| 102,2 |  | 32,37 | 24,75 |
| 103,6 |  | 44,99 | 44,08 |
| 103,4 |  | 48,48 | 50,88 |

Продолжение

| T, C | p, мм Hg | x | y |
| --- | --- | --- | --- |
| 102,8 | 411,2 | 54,78 | 62,16 |
| 98,4 |  | 68,33 | 85,21 |
| 93,5 |  | 78,16 | 94,61 |
| 92,4 |  | 79,91 | 95,41 |
| 86,9 |  | 90,65 | 99,15 |
| 83,66 |  | 100 | 100 |
| 105,2 | 560,4 | 2,63 | 1,4 |
| 107,9 |  | 10,97 | 9,37 |
| 110,2 |  | 31,18 | 21,88 |
| 111,3 |  | 45,22 | 45,23 |
| 110,9 |  | 51,53 | 57,89 |
| 106,4 |  | 68,33 | 83,86 |
| 100,3 |  | 80,3 | 95,22 |
| 95,5 |  | 90,06 | 98,98 |
| 91,73 |  | 100 | 100 |
| 111,7 | 700,6 | 2,13 | 1,24 |
| 114,2 |  | 16,04 | 9,55 |
| 116,9 |  | 32,04 | 25,58 |
| 117,6 |  | 45,11 | 44,77 |
| 117,2 |  | 51,42 | 56,92 |
| 112,6 |  | 68,16 | 84,15 |
| 106,8 |  | 79,46 | 94,37 |
| 101,5 |  | 91,16 | 99,6 |
| 97,75 |  | 100 | 100 |

2-2 [кн] Предложите  уравнение состояния,  описывающее наилучшим образом экспериментальны данные, для системы С2H2-NH3 (Справочник под ред. Фридмана, Кафарова. “Равновесие между жидкостью и паром “. т1 1966 стр. 205). Рассчитайте  критическое давление смеси находящейся при температуре T=75 С.  Постройте зависимость плотности смеси  от  состава ( при T=25 C, P=40 атм) .